## Slide 1
电容数据
HUAWEI P10 Plus：触摸屏电容数据路径 /proc/touchscreen

## Slide 2
电容值反馈
17*30行

## Slide 3
电容值反馈
边缘部分电容值偏差大，为了表现手机大部分触摸屏的电容值变化，取15*30数据,
将电容值较小的数据点都赋值为0

## Slide 4
Normal
正常情况下，触摸屏的电容值变化大概为-50~+50，边缘列部分电容值较低，中心电容值较高，
随时间变化触摸屏电容值会有一定的变化

## Slide 5
Connect-no electricity
充电线连接、函数发生器无输出下，触摸屏的电容值与正常情况下基本相同

## Slide 6
disturb-no touch
地电位加入干扰、手指无触碰下，触摸屏的电容值与正常情况下基本相同

## Slide 7
left no_touch/touch
触摸手机电容屏左侧，正常情况为左图，干扰条件为右图，干扰造成的效果是同一行出现电容极
大极小值，容易判定成为假触摸点。

## Slide 8
right no_touch/touch
触摸手机电容屏右侧，正常情况为左图，干扰条件为右图，干扰造成的效果是同一行出现电容极
大极小值，容易判定成为假触摸点。

## Slide 9
up no_touch/touch
触摸手机电容屏上侧，正常情况为左图，干扰条件为右图，干扰造成的效果是同一行出现电容极
大极小值，容易判定成为假触摸点。

## Slide 10
down no_touch/touch
触摸手机电容屏下侧，正常情况为左图，干扰条件为右图，干扰造成的效果是同一行出现电容极
大极小值，容易判定成为假触摸点。

## Slide 11
left_up no_touch/touch
触摸手机电容屏左上角，正常情况为左图，干扰条件为右图，干扰造成的效果是同一行出现电容极
大极小值，容易判定成为假触摸点。

## Slide 12
right_up no_touch/touch
触摸手机电容屏右上角，正常情况为左图，干扰条件为右图，干扰造成的效果是同一行出现电容极
大极小值，容易判定成为假触摸点。

## Slide 13
left_down no_touch/touch
触摸手机电容屏左下角，正常情况为左图，干扰条件为右图，干扰造成的效果是同一行出现电容极
大极小值，容易判定成为假触摸点。

## Slide 14
right_down no_touch/touch
触摸手机电容屏右下角，正常情况为左图，干扰条件为右图，干扰造成的效果是同一行出现电容极
大极小值，容易判定成为假触摸点。

## Slide 15
record
wifi传输时划线不稳定
施加干扰触摸角点
施加干扰上下滑动

## Slide 16
重复角点斜线
Getevent
示波器观察白噪声
Usrp任意波形
示波器测试800k白噪声
外壳电位和地电位
定频正弦波观察电容值变化
电源对地电位是否变化
有干扰无触碰原始数据观察
电容变化值
TDDI
Log 放手机sd卡里面

## Slide 17
TDDI自电容调研
可以采用分时法和分区法实现多点触控

## Slide 18
对函数发生器的测试
20190319
对白噪声的FFT分析
  800HZ的频谱分析：高频段存在约等间隔的峰值（638k, 542k, 458k）
  高频段的尖峰明显，低频段整体幅值较高（尖峰不明显）
  900HZ以上的Noise无明显的峰值（10kHZ再往上出现密集的峰值，此时高低频段幅值一样）
  800HZ往下，频率越低，频谱分析的尖峰越明显（700Hz: 436k\566k\716k）
800k正弦波的测试
  示波器读数: Freq = 800.0kHz; Vpp = 18.4V

## Slide 19
手机外壳共地测试
20190319
数据线的黑线、手机外壳用万用表测试 —— 不通 （通断测试不响，测电阻无穷大）